## Slide 1: Outline
Introduction
Background
  Basic scheme of Multibit tries
  Controlled Prefix Expansion
Proposed Scheme (UCPE)
Experiment Results
Conclusion
Notes: 因為based on Mtrie，所以我會再補充一些Mrie的規則
還有之前的人所提出來的經典的pre-compute (最佳化)方法 叫做CPE
也是我們的主要比較對象

## Slide 2: Basic Scheme of Multi-bit Trie (1/4)
Stride: the number of bits to be inspected
Ex:4-level 8.8.8.8 (8-16-24-32)
  3-level 16.8.8 (16-24-32)
Level 1
Level 2
16
8
16.8.8
8
Level 0
Level 3
Level 1
Level 2
8
8.8.8.8
8
8
8
Level 3
Level 4
Notes: 來看32-bit的例子，8.8.8.8就是一個最直觀的Mtrie例子，就是把32bit拆成四段，所以他是一個4-level的Mtrie，每一次可以走8-bit
所謂stride的定義就是這四個8。
另外一個3-level的例子就是16-8-8，他的stride就是16.8.8....
左邊的例子1~8展到8 1~16展到16... 有篇paper就是運用這個方式 加以壓縮的lookup方法
在後面我們有另一種表示法，也就是在對應的Btrie中展開的位置

## Slide 3: Basic Scheme of Multi-bit Trie (2/4)
Prefixes
a 000*
b 01*
c 10*
d 1000*
e 1001*
f 110*
g 111*
Binary Trie
b
a
c
d
e
f
g
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
b
c
00
a
d
e
f
g
Variable-stride Trie (VST)
01
10
11
0 1
00 01 10 11
0 1
b
a
c
00
a
d
e
f
f
g
g
Fixed-Stride Trie (FST)
01
10
11
00 01 10 11
00 01 10 11
00 01 10 11
Fix stride: same level has same stride size
Variable stride: otherwise
stride=2
stride=2
stride=2
stride=1
stride=2
Notes: 有了stride的概念之後
根據stride的規則可以分成兩種MT，就是FST與VST
例子是代表這個table的btrie，以及對應這個Btrie的FST及VST
實際上的差異，VST的memory會較小，但是search比FST要多花時間知道stride
Pre-compute的方法會以這兩種trie來區分

## Slide 4: Basic Scheme of Multi-bit Trie (3/4)
b
a
c
00
a
d
e
f
f
g
g
Represented by binary trie node
01
10
11
00 01 10 11
00 01 10 11
00 01 10 11
b
c
a
a
d
f
e
f
g
g
Represented by multibit trie node
Notes: 之後我們會用另一種方式來表示Mtrie，用Mtrie的node來表示
每一個node包含許多element，也就是有幾個children

## Slide 5: Basic Scheme of Multi-bit Trie (4/4)
A multibit trie is a trie where each trie node has 2k children, where k is the stride.
What trie is better?
for 4-level, 16.4.4.8 (16-20-24-32) has less memory cost (number of children)
Level 1
Level 2
16
8
16.8.8 (16-24-32)
8
Level 0
Level 3
Level 1
Level 2
8
8.8.8.8 (8-16-24-32)
8
8
8
Level 3
Level 4
216
28
28
28
Notes: 這邊有一個很重要的東西，知道一個level的stride就知道 node的大小。
回到剛剛的例子~
這邊就產生一個問題，就是那一個好??
1.基本上不同level數的無從作完全的比較，
2.同樣level數的就可以，所以假設有另一個Mtrie他stride是16.4.4.8的哪個好呢? 正常的case下，我可以告訴你是16.4.4.8較好
事實上給我一個table，我可以告訴你 for這個table，A是最好 or不是。這個方法就是接下來....所提到的CPE

## Slide 6: Controlled Prefix Expansion
It is a storage optimization of multibit tries proposed by Srinivasan and Varghese in 1999[1].
For a given k, Controlled Prefix Expansion(CPE) can find the best k-level multibit trie which cost minimum memory requirement for a given prefix table.
Based on dynamic programming.
[1] V. Srinivasan and G. Varghese, “Fast address lookups using controlled prefix expansion,” ACM Transaction on Computer System, vol. 17, no. 1, pp. 1–40,Feb. 1999.
Notes: 這是...在1999年所提出來的
這個方法就是 給定一個k和一個table，要用Mtrie來表示此table，在所有的排列組合之中 找到memory cost最小的那一個

## Slide 7: CPE Fixed-Stride Algorithm (1/2)
  T[W, k] indicate the minimum memory cost of all k-level tries with maximum length W-bit. For IPv4, W=32.
node(i)
number of non-leaf nodes at binary trie level i.
When k=1: T[W, 1]=2w
When k>1: find level k-1
Level 0
Level 1
Memory cost = 232
32
. . .
T[32, 1]
Notes: 來看一下他的notation，T[w,k]代表最小成本，條件是..(k就是層數 就是展開個數)
除了知道k,w，還要有node(i)資訊，就是我們要建立一個Btrie來統計第i層的....
算成本的方法分成兩種情形，按照展開的次數分
1.k=1---------只會有一個node
2.下一頁

## Slide 8: CPE Fixed-Stride Algorithm (1/2)
  T[W, k] indicate the minimum memory cost of all k-level tries with maximum length W-bit. For IPv4, W=32.
node(i)
number of non-leaf nodes at binary trie level i.
When k=1: T[W, k]= T[W, 1]=2w
When k>1: find level k-1
Level 0
Level 3
Level 4
Memory cost = T[m, k-1]
Memory cost = (# of nodes) × (node size)
= node(m) × 232-m
m
32
32-m
?
m : 3 ~ 31
T[32, 4]
232-m
Notes: 當k>1的時候，我們就要用DP
我們先假設最下面一層stride是某一個值，m就是level 3在Btrie中的位置
假設前一層也就是第三層是m之後，一分為二，上面先不知道，下面----我們知道m+1~32的 p資訊 都會被展開到第四層的node
知道第四層node多大(2^32-m)，有幾個node呢(node(m)個)，
從最下面那層開始，一路下去，算出level 3, 2, 1的正確位置

## Slide 9: CPE Fixed-Stride Algorithm (2/2)
j – highest level in binary trie
k – highest level in multibit trie
node(i) : number of non-leaf nodes at trie level i.
Level 0
Level k-1
Level k
Cost = T[m,k-1]
Cost = node(m) ×2j-m
m
j
Notes: 按照前面的case，可以轉化為此公式，假設任何一個subtrie是這樣
j是總共的bit，也就是Btrie中總共的level，k就是總共要展開的層數
對於每個m，cost就是 ____+____
最後會算出最小的cost，同時也可以知道Mtrie的stride

## Slide 10: Controlled Prefix Expansion
Time complexity of CPE for fixed-stride tries is O(kW2) ,where k is total # of levels in multibit trie and W is prefix length.
By following the same idea, the minimum memory cost of variable-stride tries can be found.
Notes: 時間複雜度是____
按照這個規律，對於VST我們也可以找到一個最小cost的VST，這邊不提
基本上CPE算是一個對於Mtrie的storage求最佳化的方法

## Slide 11: obsolete Controlled Prefix Expansion Fast Address Lookups Using Controlled Prefix Expansion
Author:
V. SRINIVASAN and G. VARGHESE
Publisher:
ACM Transactions on Computer Systems, 1999
Presenter:
Kai-Hsun Li
Date: 2014/07/14

## Slide 12: Multi-bits Trie
Original (Length 8) Expanded (3 levels)
P1 = 10* 00* (P5)
P2 = 111* 01* (P5)
P3 = 11001* 10* (P1)
P4 = 1* 11* (P4)
P5 = 0* 11100* (P2)
P6 = 1000* 11101* (P2)
P7 = 100000* 11110* (P2)
P8 = 1000000* 11111* (P2)
11001* (P3)
10000* (P6)
10001* (P6)
1000001* (P7)
1000000* (P8)
Length 2
Length 5
Length 7
Original (Length 8) Expanded (2 levels)
P1 = 10
P2 = 111*
P3 = 11001
P4 = 1*
P5 = 0*
P6 = 1000*
P7 = 100000*
P8 = 1000000*
Length 4
Length 8
0000* (P5)
0001* (P5)
0010* (P5)
0011* (P5)
0100* (P5)
0101* (P5)
0110* (P5)
0111* (P5)
1000* (P6)
1001* (P1)
1010* (P1)
1011* (P1)
1100* (P4)
1101* (P4)
1110* (P2)
1111* (P2)
10000000* (P8)
10000001* (P8)
10000010* (P7)
10000011* (P7)
10000100* (P6)
10000101* (P6)
10001111 * (P6)
Total number：32
Stride = 4
Total number：13
Stride = 2、3、2

## Slide 13: Controlled Prefix Expansion
00
01
10
11
P5
P5
P1
P4
100
101
110
111
000
001
010
011
P6
P6
100
101
110
111
000
001
010
011
P3
P2
P2
P2
P2
00
01
10
11
P8
P7
Stride = 2
Stride = 3
Stride = 2
Original (Length 8) Expanded
P1 = 10* 00* (P5)
P2 = 111* 01* (P5)
P3 = 11001* 10* (P1)
P4 = 1* 11* (P4)
P5 = 0* 11100* (P2)
P6 = 1000* 11101* (P2)
P7 = 100000* 11110* (P2)
P8 = 1000000* 11111* (P2)
11001* (P3)
10000* (P6)
10001* (P6)
1000001* (P7)
1000000* (P8)
Length 2
Length 5
Length 7
P1 = 10
P2 = 111*
P3 = 11001
P4 = 1*
P5 = 0*
P6 = 1000*
P7 = 100000*
P8 = 1000000*

## Slide 14: Dynamic Programming
Level 0
Level r-1
Level r
m
j-m
Cost = T[m, r-1]
Cost = 2j-m for each expanded node
node(m+1)
Expansion level下一層的節點數

## Slide 15: Search
To search for destination address, we break the destination address into chunks corresponding to the strides at each level of the trie (e.g., 2, 3, 2 in the above example) and use these chunks to follow a path through the trie until we reach a nil pointer.
00
01
10
11
P5
P5
P1
P4
100
101
110
111
000
001
010
011
P6
P6
100
101
110
111
000
001
010
011
P3
P2
P2
P2
P2
00
01
10
11
P8
P7
Stride = 2
Stride = 3
Stride = 2
1
10
000
01
IP Address：
Matching：P7

## Slide 16: Insertion and Deletion
00
01
10
11
P5
P5
P1
P4
100
101
110
111
000
001
010
011
P6
P6
100
101
110
111
000
001
010
011
P3
P2
P2
P2
P2
00
01
10
11
P8
P7
Stride = 2
Stride = 3
Stride = 2
*
10
000
1
Insertion IP Address：
P9
P9
P9
Deletion IP Address：
Original (Length 8)
P1 = 10*
P2 = 111*
P3 = 11001
P4 = 1*
P5 = 0*
P6 = 1000*
P7 = 100000*
P8 = 1000000*
10
P1
P4
*